## Slide 1
Logistics robot
演讲:刘怡彤 回答：卢晓雪
物流机器人

## Slide 2
物流机器人发展概述
01
Overview of logistics robot development
物流机器人应用场景及分析
02
Application scenario and analysis of logisticsrobot
物流机器人图谱及企业介绍
03
Logistics robot atlas and enterprise introduction
物流机器人发展趋势
04
Development trend of logistics robot
目 录
CONTENT

## Slide 3
78
01
物流机器人发展概述
Overview of logistics robot development

## Slide 4
What is logistics robot？
什么是物流机器人？
机器人，是指通过指令和预先设计的程序，自动执行一系列复杂工作的装置。国际机器人联合会（IRF）将机器人分为两大类：工业机器人、服务机器人。物流机器人属于工业机器人的范畴。
物流机器人，是指应用于仓库、分拣中心、以及运输途中等场景的，用于货物转移，操作的机器人。

## Slide 5
What is logistics robot？
什么是物流机器人？
目前，机器人技术在物流中的应用主要集中在包装码垛，装卸搬运两个作业环节，随着新型机器人技术的不断涌现，其他物流领域比如仓储，运输和配送管理也出现了机器人的应用案例。
物流机器人逐渐被认为是 物流及供应链相关企业数字化与自动化进程中重要的智能基础设施。

## Slide 6
物流机器人涉及的技术
通过两轮差速驱动或操舵轮控制转向方式，并结合路径规划控制算法以及避障算法，使得机器人能够按照一定的方法进行有效的障碍物躲避，准确到达目的地，提升机器人运动控制精度。
利用车载摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等多传感器感知环境信息，通过SLAM (Simultaneous Localization And Mapping，同步定位与导航) 技术绘制道路3D地形图，并结合深度学习算法，帮助机器人实现自主运动与决策。
采用多机器人集群行动控制策略，使用排它锁或者时间窗等机制来保证多个机器人在同一时间内不会发生出现在相同位置，从而避免碰撞；选择重叠度最低的路径来尽可能降低多个机器人出现在同一道路上的概率；通过强制性的闭环路径地图设计，结合预测式死锁避免策略，来降低甚至完全避免发生死锁的概率。
导航定位技术
运动控制技术
多机器人集群控制技术
自动驾驶技术
综合采用激光雷达、惯性测量单元、里程计等多种传感器，感知环境中障碍物位置与自身运动状态信息，结合基于多传感融合的目标追踪或位置估计算法对机器人进行定位，并规划到达目标点的最优路径。采用的导航方式主要有磁导航、激光导航、RFID (Radio Frequency Identification，射频识别技术) 导航、惯性导航、视觉导航、GPS (Global Positioning System，全球定位系统) 导航等。

## Slide 7
78
02
物流机器人应用场景及分析
Application scenario and analysis of logisticsrobot

## Slide 8
机器人在内陆物流的主要应用以AGV、穿梭车、协作机器人、并联机器人为主，在不同的作业场景下，有不同的产品与解决方案。
v
机器人在内陆物流的主要应用以AGV、穿梭车、协作机器人、并联机器人为主，在不同的作业场景下，有不同的产品与解决方案。
机器人在内陆物流的主要应用
仓
客
运

## Slide 9
物流机器人在快递企业的典型应用示例
以顺丰为例，通过技术手段实现人辅助自动化到机器人辅助自动化的升级，运用行业最新技术
不断迭代研发适宜各业务场景应用的机器人及周边辅助产品，满足产品的升级换代，持续保持领先。

## Slide 10
物流机器人在仓储环节的应用
从作业模式上，仓储机器人可分为:
引导式机器人
跟随机器人(followme)
自主运行机器
仓储机器人基于控制方式及程度，可分为以下四大类:
仓
客
运

## Slide 11
AGV是AGVS (Automated Guided Vehicle System)仓储机器人系统的硬件组成部分，AGVS主要由三部分组成:
1.AGV
2.导引装置(固定通道、半固定通道、无通道等)
3.控制系统(计算机控制、遥控、手动控制等)
通过与仓库内相关管理系统对接，完成仓内操作任务。
仓库机器人一AGV
AGV运行的基本要求:
急停按钮
激光雷达
安全PLC
安全速度模块
指令解析
无线通信
导航数据处理
图像处理
障碍物检测
速度、转向控制
电源、充电控制
仓
运
客

## Slide 12
仓库AGV优点:
柔性的场地要求、优化场地占用及利用率
实现仓库标准化管理及作业
基于系统控制(订单系统调度系统等)，提升订单操作准确性及调度能力，优化客户服务能力
自动运输，提升效率，降低人工作业
支持特殊工作环境下的作业要求
在一定的订单密度下，长期有成本优势
AGV在仓库的应用
仓库内AGV主要分类:
AGV是自动化/半自动化仓库的重要基础设施之一， 通过AGV实现库内搬运、分拣等作业的自动化，以节省人力，提升效率。近年我国AGV需求持续以较高的增速发展。
AGV应用还包括与机械手臂结合形成的复合机器人等。
仓
客
运

## Slide 13
机器人在运输中的应用
无人配送车
伴随着人口红利的消失，快递行业的用工成本压力愈加严重，无人驾驶技术在最后一公里配送领域的应用成为热点， 国内外物流科技公司纷纷试水无人配送车，以应对未来的成本挑战。目前，国内的京东、菜鸟、饿了么等企业均已经对无人配送车进行过公开测试。
NURO宣布推出全球首个Level4全自动无人配送车(载重: 100kg以上)
京东无人轻型货车
2017.09，京东联手上汽、东风、智行者推出的无人驾驶轻型货车试行。
京东无人配送车
容量: 5件快递
行驶: 20km
载重: 100kg
菜乌配送机器人小G
容量: 10件快递
续航: 8h
陆续推出小G_二代plus陆续
客
运
仓

## Slide 14
机器人在运输中的应用
配送无人机
无人机是人力成本问题的另一套解决方案， 相较于无人配送车面临的复杂路况，无人机有看环境简单、覆盖范围广、 速度快等诸多优势，对于农村等常规配送网络覆盖不足、建设成本高的地区，是较优解决方案， 也是各大物流公司公司着力发展的方向。目前京东、顺丰、苏宁、菜鸟等企业均对最后一公里无人机配送进行过测试， 除物流巨头外也有很多初创公司投入到物流无人机的研发当中。
京东无人机
载重:10kg
体积：40*40*40cm
临飞行高度:100m
顺丰无人机
载重:5-25kg
飞行距离: 15-100km
2015年2月首次试行，载
重: 1kg;挂载飞行时间:
1 6min
饿了么E7
载重: 6kg
时速: 65km/h
飞行距离: 20km
容积: 20L
自重:485g
仓
客
运

## Slide 15
机器人在客户服务中的应用
传统客服是典型的人力密集型行业，传统电商、快递企为应对亿级客户的售后，需要规模庞大的客服团队支持，成本高。客服机器人逐渐成为智能化替代方案之一，据了解，目前中通快递80%的对话以实现由客服机器人完成。
客服机器人关键技术
京东智能客服机器人JIMI
基于大数据的智能聊天机器人
7x24 小时服务
无限量接待用户
响应迅速
效率更高
成本更低
服务场景:
售前咨询
精准响应，准确定位问题，快速反馈用户。
售后服务
售后MM:退货办理，投诉处理，电器维修，故障自检
生活伴侣
你开心，所以我快乐:闲聊天气实时资讯、知识百科
仓
运
客

## Slide 16
78
03
物流机器人图谱及企业介绍
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUER
THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE, AND COPYRIGHTS BELONG TO BAO TU INTERNET. THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE, AND COPYRIGHTS BELONG TO BAO TU INTERNET. THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE, AND COPYRIGHTS BELONG TO BAO TU INTERNET. THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE,

## Slide 17
EXCLUSIVELY DESIGNED COPYRIGHTS BELONG
物流机器人图谱

## Slide 18
EXCLUSIVELY DESIGNED COPYRIGHTS BELONG
物流机器人图谱

## Slide 19
EXCLUSIVELY DESIGNED COPYRIGHTS BELONG
京东智能物流体系
无人机
无人仓
无人车
以自动驾驶核心技术为基础，根据不同场景用户需求，研发并生产多种系列，多种型号的无人车，包括配送车、服务机器人、巡检机器人等
京东无人仓是集成智能物流设备，实现高密度立体存储和全自动化生产的高效无人仓库，无人仓大量采用智能机器人进行多环节、全流程作业。
京东无人机致力打造干线级、支线级、末端级三级无人机+通航物流体系，意在覆盖全国广大农村地区，实现村村通，县县通，该体系先从末端布局，之后逐步建立干线和支线物流网络，最终构建天地一体化的智慧物流网络，实现两小时物流生活圈，提升广大消费者的购物体验。
智能配送车
承载重量：80kg
运行速度：2m/s
货箱数量：6
运行温度：0~30℃

## Slide 20
EXCLUSIVELY DESIGNED COPYRIGHTS BELONG
苏宁智能物流体系
财务目标
苏宁物流成立S实验室，以探索智能物流，并通过与优秀仓库、自动化&智能化设备厂商合作，形成超级云仓，机器人仓，无人车，无人机等创新产品
超级云仓
机器人仓
无人机
无人车
建筑面积：20万平方米
存储量：100万SKU/2000万件商品
日处理能力：181万件
拣选效率：1200件/小时
分拣效率：包裹分拣3.2万个/小时，路径分拣1.8万箱/小时
采用Geek+M1000新兴仓储机器人，利用完成自主的无轨导航，不需要二维码、色带。磁条等人工步设标志物，采用SMAL导航，出错率降低到0.01%。
六轴机器人
最大航程：35km
精准无人起降，全程无人自主运行
2017.06完成首次实景派送
卧龙一号
最高时速：60km/h
荷载重量：30kg
续航能力：8h
拥有电梯交互功能，可实现包裹到门

## Slide 21
78
04
未来发展趋势
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUER
THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE, AND COPYRIGHTS BELONG TO BAO TU INTERNET. THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE, AND COPYRIGHTS BELONG TO BAO TU INTERNET. THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE, AND COPYRIGHTS BELONG TO BAO TU INTERNET. THIS TEMPLATE IS EXCLUSIVELY DESIGNED BY FEI ER CREATIVE,

## Slide 22
EXCLUSIVELY DESIGNED COPYRIGHTS BELONG
发展趋势
应用场景：多行业延伸，全链条渗透
商业机会：创新商业模式，企业层出
基础环境：技术快速迭代，政策护航
解决方案：人机协作、柔性自动化
01
02
03
04

## Slide 23
EXCLUSIVELY DESIGNED COPYRIGHTS BELONG
物流机器人未来应用图景
存储&分拣中心
配送中心
最后一公里配送
未来机器人在物流领域三类应用场景

## Slide 24
DISTRIBUTION CENTRES
配送中心
通过AGV与机械手臂等的应用与协作，在场内实现货到人（G2P），货到机器人（G2R）等操作，完成货物的高效流转及入库。
· 移动取货机器人 · 自动维护
· 货到人搬运 · 自动识别
· 自动合单、打包 · 无人机库存管理
· 外骨骼支持 · 蚁群机器人

## Slide 25
存储&分拣中心
SORTING CENTERS
机器人可实现分拣中心24h作业，最大化仓库作业，以及成本最优，实现客户订单及时履约。
· 维护 · 自动装载、卸载
· 自动装车 · 密集输送、分拣
· 危险品操作 · 自动补货
· 自动配送

## Slide 26
LAST-MILE DELIVERY
最后一公里配送
终端配送，基于多场景：到门、快递柜自提、移动站、汽车后备箱等，将逐步衍生出多类机器人设备，配送终端多样化配送网络，实现灵活便捷的用户收派体验
· 外骨骼支持 · 跟随小车
· 无人机配送 · 移动配送站
· 取货机器人 · 机器人&汽车交接配送
· 自动分拣 · 机器人协作搬运
· 自动门到门运输 · 机器人装卸快递柜
· 服务机器人

## Slide 27
我国物流机器人技术发展的短板
  核心关键技术受制于人成为产业升级的瓶颈。
  基础材料、基础零部件（元器件）、基础工艺和基础技术构成了整个工业的基础能力，这些基础环节的缺失造成我国物流机器人核心部件如精密减速机、控制器、伺服电机以及高性能驱动器等大部分还是采用进口产品，国产物流机器人的性能、质量与发达国家的物流机器人产品相比还存在较大差距。
无序化竞争严重。
市场竞争无序，企业间互相排斥，互相打压，陷入低价竞争的怪圈，制约了行业的健康和可持续发展。一些AGV企业为了抢占市场份额、扩大影响力大打价格战，甚至将产品价格压缩到原有价格的一半甚至更低，连基本的成本都无法保障，更不要说后续的服务了，长此以往，伤害的是整个行业的未来
人才匮乏。
随着技术进步和产业转型升级的加快，传统的产业工人的职业技能越来越多地融入了新的知识结构、技术技能、工艺方法，集约型增长方式下要求有大量技术工人来操作先进设备。但与发达国家相比，当前我国高技能人才总量短缺，高端领军人才匮乏，培养投入总体不足等突出问题依然存在

## Slide 28
解决方法
  提升自主创新能力；
  完善人才队伍建设；
  加强行业规范管理；
  开展产学研合作；
  完善政策扶持体系；
  拓宽投融资渠道。

## Slide 29
物流机器人的发展前景
近年来，在电子商务、新零售等新兴商业模式创新发展需求的拉动下，在智能制造、智慧物流等发展理念的引领下，在人工智能、物联网、大数据、云计算等新技术的驱动下，物流机器人行业一路高歌猛进，行业内呈现如火如荼景象。
智能物流成为技术发展的必然方向，未来物流机器人将更加智能化和柔性化，环境感知能力将会进一步增强，大大提高整体的仓储物流运作效率，帮助企业进一步实现数字化、智能化的敏捷供应链。从无人仓库到最后一公里配送，贯穿于物流作业的始末，助力物流行业加速进化，形成全新的物流生态系统。

## Slide 30
THANK YOU!
Creative gradient general ppt template suitable for summary of enterprie work, summary report, personal job search report, etc